ООО «СтройУплотнительЗвукСервис»

т. 8(499) 342-60-38, 8(916)055-43-37, 8(495)978-31-92

E-mail:        smy-m@mail.ru

Наш сайт:    www.upl-m.ru

АЭРАТОРЫ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ:

Аэратор ПОЛИВЕНТ-ПРЕМИУМ УЛЬТРА 110

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Высота-470 Масса-1,23 D трубки-130−100 D юбки-390 D колпака-200 | Состоит из 4−х частей. Уникальный по конструкции колпак создает дополнительную тягу в трубе, что значительно повышает эффективность аэратора. Рассчитан на применение в регионах со значительным снежным покровом. Рекомендуется устанавливать один такой аэратор на 80−100 м2 кровли. |

Аэратор ПОЛИВЕНТ-СТАНДАРТ

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Высота-340 Масса-0,43 D трубки-75−55 D юбки-270 D колпака-146 | Состоит из 3−х составных частей. Специальное прижимное кольцо к кровельному покрытию обеспечивает тщательную изоляцию вокруг корпуса трубы и значительно повышает эстетические свойства покрытия. Рассчитан на применение в регионах со значительным снежным покровом. Рекомендуется устанавливать один такой аэратор на 50−60 м2 кровли. |

Аэратор ПОЛИВЕНТ-СУПЕР

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Высота-470 Масса-1,05 D трубки-148−100 D юбки-390 D колпак-210 | Состоит из 3−х составных частей. Принцип действия этого аэратора основан на разнице давлений, вызванной воздушными потоками. Уникальный по конструкции колпак создает дополнительную тягу в трубе. Рекомендуется устанавливать один аэратор на 80−100м2 кровли. Поливент-Супер применяется там, где нужна Высочайшая надежность, и воплощаются серьезные строительные объекты. |

Аэратор ПОЛИВЕНT

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Высота-260 Масса-0,33 D трубки-75−55 D юбки-270 D колпака-146 | Состоит из 3−х составных частей. Специальное прижимное кольцо к кровельному покрытию обеспечивает тщательную изоляцию вокруг корпуса трубы и значительно повышает эстетические свойства покрытия. Рекомендуется устанавливать один такой аэратор на 50−60 м2 кровли. |

ВОРОНКИ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ:

Воронка-ПОЛИВЕНТ-ULTRA

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Длина ножки-245 Размер воротника-380х380 D входа-110 | Это качественная кровельная воронка для водостока с фильтром для листьев, изготовленная из полипропилена. Предназначена для удаления дождевой воды с плоских кровель. Не подвержена коррозии, имеет хорошие механические свойства и может использоваться во всех климатических зонах РФ Рекомендуется устанавливать одну такую воронку на каждые 300−400 кв.м. кровли, не менее одной на кровлю. |

Воронка РЕМОНТНАЯ ПОЛИВЕНТ ULTRA

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Длина ножки-240 Масса-0,57 Размер воротника-297х297 D входа-84 D внешний низ-87 | Ремонтные воронки изготовлены из полиэтилена, что придает им способность плотно облегать любую поверхность. Применяется при ремонте водосточных систем кровли. Ножка воронки вводится в старую кровельную воронку, либо в канализационную трубу диаметром 100 – 110 мм. Воронка оснащена фильтром для листьев. |

Фильтр для листьев ПОЛИВЕНТ

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр защитной решетки–160/180 Масса-0,14 | Вставляется в старые воронки, в том числе и чугунные, диаметром от 60 до 200 мм для предотвращения попадания в них листьев и другого мусора. Благодаря применению фильтра для листьев, система внутреннего водостока не требует постоянного обслуживания. |

АЭРАТОРЫ ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ:

Аэратор ПОЛИВЕНТ-КТВ-Альфа

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Размер: 415х295х60 Вес: 0,3 Цвета: Черный, Цветной | Точечный аэратор для битумной черепицы. Его устанавливают на расстоянии 0,5−0,8 м от конька, при этом на свесах обеспечивается приток воздуха. За счет разности высот создается перепад давления, в результате чего влага, испаряющаяся из утеплителя выводиться за счет движения воздушных потоков, при этом утеплитель остается в сухом состоянии, сохраняя свои изолирующие свойства. Для защиты от осадков и насекомых, рекомендуется накрывать отверстие в OSB куском супер диффузионной мембраны. Один аэратор обеспечивает вентиляцию 20 м2 кровли, при условии, что высота вентилируемого подкровельного пространства равна 5 см. |

Аэратор ПОЛИВЕНТ-КТВ-ВЕНТИЛЬ

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Размер: 530х465х110 Вес: 1,1 Цвета: Черный, Цветной | Точечный аэратор для битумной черепицы премиум класса. Его устанавливают на расстоянии 0,5−0,8 м от конька, при этом на свесах обеспечивается приток воздуха. За счет разности высот создается перепад давления, в результате чего влага, испаряющаяся из утеплителя выводиться за счет движения воздушных потоков, при этом утеплитель остается в сухом состоянии, сохраняя свои изолирующие свойства. Один аэратор обеспечивает вентиляцию 50 м2 кровли, при условии, что высота вентилируемого подкровельного пространства равна 5 см. Поливент-КТВ-вентиль изготавливается различных цветов, что позволяет ему гармонично вписываться в любую цветовую гамму кровли. |

Аэратор ПОЛИВЕНТ-КТВ-ВЕНТИЛЬ

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | h-110 юбка-330х265 Диаметр 250х160 | Для металлочерепицы Монтеррей |

Аэратор ПОЛИВЕНТ-КТВ-ВЕНТИЛЬ

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | h-110 юбка-330х265 Диаметр 250х160 | Для фальцевой кровли и готовой кровли из битумной черепицы |

Адаптер для Поливент КТВ-вентиля

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | h-115 Диаметр110, 120, 125 |  |

Проходные элементы и вент.выходы для скатной кровли:

Проходной элемент Поливент

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | h-150 юбка - 570х480 Диаметр 250х160 | Для битумной черепицы |

Проходной элемент Поливент

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | h-150 юбка-330х265 Диаметр 250х160 | Для металлочерепицы Монтеррей |

Проходной элемент Поливент

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | h-150 юбка-330х265 Диаметр 250х160 | Для фальцевой кровли и готовой кровли из битумной черепицы |

Канализационный выход Поливент

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | h-500 Диаметр 110 |  |

Изолированный выход вытяжки Поливент

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | h-500 Диаметр 125-160 |  |

Колпак Поливент для канализационного выхода

|  | Тех. характеристики | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | h-190 Диаметр 110 |  |