ООО «СтройУплотнительЗвукСервис»            _______________________________________________________________________________________________________________________________________

# т. 8(499) 342-60-38, 8(916)055-43-37

E-mail:        smy-m@mail.ru

Наш сайт:    www.upl-m.ru

Согласно ГОСТ, монтажный шов состоит из трех слоев, которые подразделяют по основному функциональному назначению:

Наружный – водоизоляционный, паропроницаемый, Центральный – теплоизоляционный; Внутренний – пароизоляционный.

Материалы  для наружного водоизоляционного, паропроницаемого слоя

| Краткая характеристика материала | Назначение | Размер, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | толщина |
| Сд – гидроизоляционная паропроницаемая диффузионная лента из материала мембранного типа. С одной, или обеих сторон ленты нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика (один из слоев может быть клеевым). | Для изоляции наружных стыков. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает выход водяных паров из монтажного шва, что препятствует образованию конденсата и разрушению монтажной пены. | Сд120 | 1,5 |
|  |  | Сд 70 | 1,5 |
|  |  | Сд100 | 1,5 |
|  |  | Сд150 | 1,5 |

Материалы  для центрального теплоизоляционного слоя

| Краткая характеристика материала | Назначение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ширина ленты | Толщина изолона | Толщина герметика |
| Пи - самоклеящаяся тепло, гидро-, звукоизоляционная уплотнительная лента на основе бутилкаучука высокой клейкости. С одной стороны лента дублирована изолоном (вспененным полиэтиленом). | Используется для предотвращения воздействия влаги со стороны стенового проема на центральный изоляционный слой (в плоскости возможного образования конденсата) между внутренней поверхностью стенового проема и монтажным швом. | Пи 200 | 2 | 1,5 |
|  |  | Пи 200 | 4 | 1,5 |
|  |  | Пи 200 | 8 | 1,5 |
| Пв - самоклеящаяся бутилкаучуковая тепло-, гидро-, звукоизоляционная уплотнительная лента. С одной стороны дублирована пенополиэтиленовым материалом. | Устанавливается между оконным и дверным блоками, под слив, а также по периметру стенового проема для предотвращения воздействия влаги со стороны стенового проема на центральный изоляционный слой. | Пв 25 | 4 | 1,5 |
|  |  | Пв 50 | 4 | 1,5 |
|  |  | Пв 60 | 4 | 1,5 |

Материалы  для  внутреннего пароизоляционного слоя

| Краткая характеристика | Назначение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | ширина | толщина |
| Мп - самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента, дублированная металлизированной пленкой. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва | Используется для изоляции материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения, а также в качестве светоотражающего покрытия и защиты от агрессивных факторов и УФ-излучения. | Мп120 | 1.5 |
|  |  | Мп 70 | 1.5 |
|  |  | Мп 100 | 1.5 |
|  |  | Мп 150 | 1.5 |
| Ст (дубл) - самоклеящаяся пароизоляционная уплотнительная лента дублированная нетканым полотном с двух сторон. Имеет дополнительную крепежную полосу для монтажа ленты в скрытые места (напр., на торец оконного блока между окном и проемом). | Используется для обеспечения надежной изоляции материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения. Является материалом внутреннего слоя монтажного шва при отделке откосов любым способом. Совместима с красками, штукатурками, шпатлевками. | Ст 70 | 1,5 |
|  |  | Ст 100 | 1,5 |
|  |  | Ст 120 | 1,5 |
|  |  | Ст 150 | 1,5 |
| C – Дублирована нетканым полотном. Применяется для герметизации межпанельных стыков в полносборном гражданском и промышленном строительстве, для герметизации сварных швов, стыков, для шумо и гидроизоляции в автомобилестроении. Возможна дальнейшая обработка: окрашивание, оштукатуривание и т.п. Эксплуатируется при температуре от минус 60 С до плюс 100 С. | Самоклеющаяся влаго-паронепроницаемая уплотнительная лента на основе бутилкаучука. Используется по внутреннему стыку примыкания оконного блока к стеновому проему после запенивания, под "сухую" и "мокрую" отделку | C 70 | 1,5 |
|  |  | C100 | 1,5 |
|  |  | C120 | 1,5 |
|  |  | C150 | 1,5 |
| Мфтс - самоклеящаяся пароизоляционная лента на основе алюминиевой фольги, дублированная нетканым полотном. С одной или с обеих сторон ленты по краям нанесены две полосы самоклеящегося бутилового герметика (один из слоев может быть клеевым). | Является материалом внутреннего слоя монтажного шва при отделке откосов как сухим, так и мокрым способом | Мфтс 70 | 1,5 |
|  |  | Мфтс 100 | 1,5 |
|  |  | Мфтс 120 | 1,5 |
|  |  | Мфтс 150 | 1,5 |

Цены на ленты  Сд (2 исполнение),  Мфт и Мфтс  (1 исполнения) дороже на 2 руб. цены по прайс-листу на соответствующий      типоразмер. Эти ленты имеют бутиловые полосы с разных сторон.

Универсальная продукция:

| Лента - О – Самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента с двухсторонней рабочей поверхностью. С двух сторон защищена адгезионной бумагой. Цвет: чёрный, бежевый | Применяется для герметизации : стыков водопропускных труб, тоннельных отделок, трещин жестяных и шиферных кровель, светопрозрачных конструкций, швов в полносборном домостроении, в машиностроении, судостроении, используется при сборке сэндвич-панелей и т.д. Эксплуатируется при температуре от -60 градусов до +100 градусов. | Лента-О | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лента-О 40 | 2 |
|  |  | Лента-О 50 | 2 |
|  |  | Лента-О 20 | 1,5 |
|  |  | Лента-О 40 | 1,5 |
|  |  | Лента-О 50 | 1,5 |

| (шнур) - О | Диаметр, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  |  1,8 | Самоклеящийся влаго-газонепроницаемый герметизирующий материал Липлент-О в виде шнура на основе бутилкаучука, покрытый с двух сторон антиадгезионной бумагой или плёнкой. Применяется для гидроизоляции, герметизации, склеивании 2-х поверхностей, ремонта кровли, монтажа воздуховодов, остекления теплиц, стеклопакетов, автомобилестроении и т.д. |
|  |  3 |  |
|  |  4 |  |
|  |  5 |  |
|  |  6 |  |
|  |  7 |  |
|  |  8 |  |
|  |  10 |  |
|  |  12 |  |
|  |  20 |  |
|  |  30 |  |
|  |  40 |  |

Бутиловая лента	Бутиловый шнур